Компания ООО «NOVAS-RUS» является официальным представителем компании Novas (Южная Корея) в России. Компания Novas является одним из лидеров по продаже автовышек в Корее

и юго-восточной Азии.

Автогидроподъёмники Novas имеют оптимальную стоимость за счёт высокой автоматизации производства и внедрённых инновационных технологий.

Гарантия на продукцию завода 12 месяцев

Стоимость гидроподъёмника Novas-300 на шасси ISUZU NQR -90

составляет  9 100 000 в том числе НДС.

Дополнительные опции входящие в стоимость:

-диэлектрическая корзина 1000 В.

-закрытая кабина

Технические характеристики автогидроподъёмника 30 м

| Фирма изготовитель установки | Novas Korea Co.Ltd |
| --- | --- |
| Фирма изготовитель шасси | ISUZU |
| Год выпуска | 2019 г. |
| Технические характеристики автовышки: |
| Модель автовышки | Novas-300 |
| Максимальная рабочая высота | 30 м |
| Максимальный рабочий радиус | Боковой 16 м., вдоль оси а/м назад 20 м., вперед 10 м. |
| Грузоподъемность рабочей платформы | 300 кг или 2 человека |
| Радиус поворота рабочей платформы \ люльки | вправо 180 гр. влево 180 гр.\350 градусов |
| Тип стрелы | 6 секционная, телескопическая восьмигранная |
| Угол наклона min / max | 16гр / 80гр |
| Габариты корзины (разв. состояние) | 1115*3204*1050 мм. |
| Скорость выдвижения | 0,4 м/с |
| Устройства безопасности | - Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении; - Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах; - Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах; - Блокировка подъема опор при разложенной стреле; - Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя; - Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления; - Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки; |
| Габариты автовышки: (Д*Ш*В) | 7287*2000*3133 мм. |
| Тип аутригеров | Автоматические, с горизонтально и вертикальным выдвижением с электронным управлением. |
| Max размах аутригеров | 6.25 |
| Управление автовышки | Управление автовышки осуществляется с верхнего поста или при помощи беспроводного пульта. |
| Преимущества | - Двойной цилиндр - обеспечивает более безопасную работу, плавное выполнение операции; - Единая платформа установки обеспечивает необходимую жесткость и распределение нагрузки, что обеспечивает абсолютную безопасность при работе; - Удлиненные аутригеры расширяют возможности установки на любых поверхностях. - Комбинация тросов и цепей обеспечивают более безопасную эксплуатацию |

Технические характеристики шасси ISUZU NQR-90

| Весовые параметры и нагрузки |
| --- |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12495 |
| Полная масса а/м, кг | 12000 |
| Cнаряженная масса,кг | 3845 |
| Дорожный просвет | 185 |
| Колесная база мм | 4360 |
| Габариты длина мм | 7255 |
| Габариты ширина мм | 2240 |
| Габариты высота мм | 3650 |
|  | - |
| Двигатель |
| Обьем двигателя | 5193 |
| Мощность двигателя л.с/кВт | 210/154 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число цилндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 706/1160 Нм/об мин |
| Модель двигателя | (Евро-5) |
| Техническое оснащение |  |
| Емкость бака | 200 л |
| Тормоза передние | барабанные |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя зависимая рессорная |
| Подвеска задняя | зависимая рессорная |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| шины 295/80 r22.5 |
| Безопасность | ABS |
| Центральный замок | есть |
| Кондиционер | есть |
| Эл.привод стекол | есть |
| Коробка передач МКПП-6 |

# Text boxes

603002 г. Нижний Новгород, ул. Советская 18 б, п.29                                      
   тел. 8-800-550-77-82, (831)218-27-77, 8-910-385-29-92  
   ИНН 5257175756  КПП 525701001 р/с 40702810600000000165
   ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК» г.Москва                                                    
   к/с 30101810500000000808 БИК 044525808
   e-mail: info@encarnn.ru

www.avtovyshki.com

NOVAS-RUS

Официальный представитель завода NOVAS в России

www.avtovyshki.com

NOVAS-RUS

Официальный представитель завода NOVAS в России

www.avtovyshki.com

NOVAS-RUS

Официальный представитель завода NOVAS в России

www.avtovyshki.com

NOVAS-RUS

Официальный представитель завода NOVAS в России

Официальный представитель завода NOVAS в России

www.avtovyshki.com

NOVAS-RUS

Официальный представитель завода NOVAS в России

Официальный представитель завода NOVAS в России

NOVAS-RUS

www.avtovyshki.com